Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина»

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)

Программное обеспечение информационной системы

«Электронный документооборот»

Объект автоматизации

ИС ЭДО

Сокращённое наименование автоматизированной системы

Руководство по развертыванию и настройке ИС

Снежинск 2022

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2.	ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ И НАСТРОЙКИ ИС	4

2.1.	Программно-аппаратные требования к серверам Системы.	4

2.2.	Программно - аппаратные требования к АРМ	6

2.3.	Описание процесса развертывания серверной части Системы	6

2.4.	Процесс запуска и остановки серверов системы	8

2.5.	Расположение журналов для мониторинга работы системы	10

2.6.	Подготовка пользовательских АРМ	10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ	11

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит описание процесса установки и настройки программного обеспечения информационной системы «Электронный документооборот» (далее – ИС ЭДО, Система) в информационной сети предприятия.

Руководство предназначено для системных администраторов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система представляет собой информационную технологию, предназначенную для автоматизации основных административно-управленческих процессов, протекающих в рамках документооборота предприятия: организационно-распорядительная деятельность, договорная деятельность, материально-техническое обеспечение и т.д.

Система разворачивается, настраивается и функционирует в информационной сети предприятия.

Система состоит из серверной и клиентской частей, а также СУБД. Серверная часть представляет собой программное обеспечение, реализующее функции хранения файлов и данных информационных объектов, исполнения функций ядра системы, включая такие функции как авторизация и разграничение доступа, исполнения бизнес-логики и интеграций.

    - Атрибуты информационных объектов, а также служебная информация, необходимая для функционирования Системы хранится в СУБД. Контентная часть (файлы) хранится в файловой системе ОС серверной части.

    - Серверная часть Системы может быть установлена как на физическом сервере, так и в виртуальной среде.

    - Серверная часть в свою очередь может быть развернута как в режиме монолита (единым модулем) на одном узле, так и в режиме повышенной отказоустойчивости (раздельными модулями веб-слоя и слоя бизнес-логики) на раздельных узлах.

    - Клиентская часть представляет собой веб-клиент (веб-браузер), функционирующий на ПК пользователя.

ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ И НАСТРОЙКИ ИС

Программно-аппаратные требования к серверам Системы.

Аппаратные требования для работы Системы могут меняться в зависимости от требований к производительности решения, планируемого объема обрабатываемых информационных объектов, числа одновременных подключений пользователей, общего числа пользователей. Минимальные аппаратные требования представлены в таблице 1. Рекомендуемые аппаратные требования представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 1 – Минимальные аппаратные требования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Серверная часть |
| Процессор | 4 ядра |
| ОЗУ | 8GB |
| Жесткий диск | 500GB |
| Клиентская часть |
| Процессор | 2 ядра |
| ОЗУ | 2048Гб |
| Жесткий диск | 50Гб |

Таблица 2 – Рекомендуемые аппаратные требования серверной части

| Аппаратное обеспечение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Название | Intel Xeon Platinum 8160 |
|  | Количество | 1 |
|  | Ядер | 48 |
|  | Частота | 2,1 ГГц |
| ОЗУ | Объем | 32 GB |
| Жесткий диск | Количество | 1 |
|  | Объем | 2 ТБ |
|  | Скорость | 7200 об/мин |
|  | Интерфейс | NLSAS |

Таблица 3 – Рекомендуемые аппаратные требования клиентской части

| Аппаратное обеспечение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Название | Intel Core i3 |
|  | Количество | 1 |
|  | Ядер | 4 |
|  | Частота | 2,1 ГГц |
| ОЗУ | Объем | 4 GB |
| Жесткий диск | Количество | 1 |
|  | Объем | 100 UБ |
|  | Скорость | 7200 об/мин |
|  | Интерфейс | SATA |

Для установки серверной части на узле должна использоваться ОС AstraLinux CE или AstraLinux SE 1.6 или новее, для установки клиентской части на узле может использоваться ОС Windows, AstaLinux CE или AstraLinux SE 1.6 или новее.

Перед установкой Системы необходимо установить все обновления безопасности для среды функционирования Изделия (ОС, СУБД).

Программно - аппаратные требования к АРМ

Аппаратная конфигурация рабочих мест должна быть достаточна для установки ОС Windows 10 или выше, ОС AstraLinux CE/SE. Для корректной работы Системы рекомендуемыми веб-браузерами являются Mozilla Firefox версии 96 или новее, Яндекс-браузер версии 22 или новее.

Описание процесса развертывания серверной части Системы

2.3.1	Общая настройка серверов.

На всех серверах, где планируется развертывание системы, настраивается сетевая подсистема с использованием настроек, принятых в локальной сети: ip-адреса, dns, маршрутизация.

На всех серверах создается служебный пользователь «isedo», от которого запускаются прикладные процессы ИС.

На всех серверах должна быть установлена среда исполнения Java версии 8 или 11 с последними пакетами обновлений. Рекомендуемой сборкой является Axiom JDK/JRE.

2.3.2	Процесс установки и настройки

Установка и настройка Системы состоит из следующих этапов:

- Создать каталог приложения и сменить владельца каталога на пользователя «isedo»;

- Скопировать и распаковать файлы дистрибутива в каталог приложения, сменить владельца файлов на пользователя «isedo»;

- Внести изменения в файл настройки local.app.properties (см. Табл.2.).

Таблица 4. Параметры настройки приложения

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| cuba.web.ldap.enabled | true | При развертвании в домене ADS выполнение авторизации с использованием учетных записей домена |
| cuba.web.ldap.urls cuba.rest.ldap.urls | ldap://192.168.1.1:3258 | Адреса ldap-сервером или адрес глобального каталога |
| cuba.web.ldap.base cuba.rest.ldap.base | DC=domain,DC=local | Корень поиска объектов в структуре LDAP |
| cuba.web.ldap.user cuba.rest.ldap.user | CN=isedoapp, OU=apps,DC=sils,DC=local | DN пользователя для подключения к серверу LDAP |
| cuba.web.ldap.password cuba.rest.ldap.password | password | Пароль пользователя для подключения к серверу LDAP |
| cuba.web.ldap.userLoginField cuba.rest.ldap.userLoginField | userPrincipalName | Атрибут объекта user, содержащий имя входа пользователя |
| cuba.rest.client.id | restclient | Идентификатор служебного пользователя для использования с REST интерфейсом |
| cuba.rest.client.secret | {noop} MBI1pXbz8quUmDG6R0j5 | Пароль служебного пользователя для использования с REST интерфейсом |
| cuba.rest.ldap.enabled | true | Флаг включения/отключения авторищации через LDAP в REST-интерфейсе |
| cuba.web.requirePasswordForNewUsers | true | Флаг отключения требования ввода пароля для новых пользователей (включен при внешней авторизации, например, через ldap) |
| cuba.dataSource.host | 192.168.1.2 | Адрес СУБД |
| cuba.dataSource.username | isedo | Имя пользователя при подключении к СУБД |
| cuba.dataSource.dbName | isedo | Имя схемы в СУБД |
| cuba.dataSource.password | password | Пароль пользователя для подключения к СУБД |
| reporting.fontsDir | /app/isedo/app-core/cuba/fonts | Пусть к каталогу на сервере, содержащему файлы шрифтов |
| isedo.transform.component | edoconv | Имя компонента преобразования офисных форматов в PDF |
| isedo.transform.libreoffice.home | /var/lib/libreoffice | Путь к установке LibreOffice на сервере |
| isedo.transform.edoconv.url | http://192.168.1.2:9009 | Адрес микросервиса edoconv |

- В каталоге установки для скриптов start.sh, stop.sh установить признак «выполняемый»;

    - Подготовка СУБД.

Установка и настройка СУБД состоит из следующих этапов:

- Установка дистрибутива PostgresSQL версии не ниже 9.4. Рекомендуемой версией является PostgreSQL Pro версии 12 или новее.

- Произвести настройку дистрибутива (см. Табл.5.):

Таблица 5. Настройка СУБД

| № | Описание действия |
| --- | --- |
| 1 | Создание нового кластера БД |
| 2 | Создание нового пользователя БД: «isedo» (пароль должен соответсвовать паролю, прописанному в файле конфигурации local.app.properties. |
| 3 | Создание новой БД «isedo» |
| 4 | В файле pg_hba.conf настроить доступ к БД «isedo» с адреса(ов) узла(ов) развертывания серверной части (сервеных частей). Для остальных адресов доступ должен быть запрещен. |
| 5 | В файле postgres.conf настроить запуск СУБД на всех доступных сетевых интерфейсах |
| 6* | В случае установки на AstraLinux SE и PsotgreSQL в ее составе необходимо выполнить дополнительную настройку мандатных уровней доступа в соответствии с документацией на дистрибутив ОС. |

Процесс запуска и остановки серверов системы

2.4.1	Запуск Системы производится в следующем порядке:

- Выполнить вход на узел с развернутой серверной частью.

- Перейти в каталог приложения.

- Переключиться в сеанс пользователя isedo.

- Выполнить запуск скрипта start.sh

В ОС AstraLinux CE/SE может быть настроен автоматический старт системы при загрузке ОС:

- Выполнить вход на узел с развернутой серверной частью.

- В каталоге /etc/systemd/system создать файл isedo.service со следующим содержимым:

[Unit]

Description=Isedo

After=network.target

[Service]

Type=forking

ExecStart=/app/isedo/start.sh

ExecStop=/app/isedo/stop.sh

PIDFile=/app/isedo/app.pid

SuccessExitStatus=143

User=isedo

WorkingDirectory=/app/isedo

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Где «/app/isedo» - каталог развертывания Системы, «isedo» - пользователь ОС, в сеансе которого будет работать приложение.

- Выполнить команду «sudo systemctl daemon-reload»

- Выполнить команду «sudo systemctl enable isedo»

- Выполнить команду «sudo systemctl start isedo»

2.4.2	Остановка Системы производится в следующем порядке:

В случае обычного запуска приложения:

- Выполнить вход на узел с развернутой серверной частью.

- Перейти в каталог приложения.

- Переключиться в сеанс пользователя isedo.

- Выполнить запуск скрипта stop.sh

В случае настройки автозапуска в ОС AstraLinux CE/SE:

- Выполнить вход на узел с развернутой серверной частью.

- Выполнить команду «sudo systemctl stop isedo»

Расположение журналов для мониторинга работы системы

2.5.1	Серверная часть:

- Файл журнала app.log в каталоге развертывания Системы;

- Файлы журналов *.log в каталоге logs развертывания Системы.

2.5.4	Сервер БД:

- Расположение файлов журналов СУБД определяется видом используемой БД и может быть уточнено в соответствующей документации на продукт.

Подготовка пользовательских АРМ

Пользовательские АРМ должны соответствовать минимальной конфигурации в соответствии с п.2.2. настоящего Руководства. Другой специальной подготовки не требуется.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| АСЗИ | автоматизированная система в защищенном исполнении |
| ИС | информационная система |
| ПО | программное обеспечение |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| ОС | операционная система |
| ЭДО | электронный документооборот |