## Slide 1: Экспериментальные данные по длине горящего факела водорода при истечении из баллона высокого давления
Стаханов В. В., Мастюк Д. А., Безгодов Е. В., Никифоров М. В., Пасюков С. Д., Тараканов А. А., Попов И. А., Давлетчин Ю. Ф.
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»
XVII Международная конференция «Забабахинские научные чтения»,
г. Снежинск, 19 – 23 мая 2025 г.

## Slide 2: Актуальность
Транспортировка и хранения водорода производится в ресиверах и баллонах под высоким давлением.
Разработаны и испытаны баллоны для хранения водорода под давлением 100 МПа.
При нарушении герметичности возможно образование горящего факела при мгновенном воспламенении, который оказывает термическое воздействие на окружающие объекты.
Для обеспечения безопасности персонала и окружающего оборудования при развитии потенциальной аварийной ситуации необходимо знать размеры горящего факела в условиях протекающей аварии, что особенно важно для водорода, поскольку водородное пламя практически невидимо человеческим глазом.

## Slide 3: Цели и задачи
Цель работы - получение экспериментальных данных для оценки длины горящей струи в ходе струйного истечения водорода в горизонтальном направлении из сосуда под высоким давлением до 50 МПа.
Задачами работ является:
– проведение экспериментальных исследований струйного истечение водорода из сосуда высокого давления без воспламенения;
– проведение экспериментальных исследований струйного истечение водорода из сосуда высокого давления с воспламенением;
– оценка размера струи и горящего факела водорода.

## Slide 4: Стенд СТРУЯ-150
Регламент экспериментов.
Заполнение сосуда водородом до необходимого давления (не более 15 МПа).
Начало записи датчиками: температуры, давления газа в сосуде, объемной доли водорода в поле истечения. Начало высокоскоростной видеосъемки в видимом диапазоне.
Открытие электромагнитного клапана, вплоть до опустошения сосуда до давления окружающей среды.
Окончание эксперимента, сохранение данных.

## Slide 5: Стенд СТРУЯ-500
Регламент экспериментов.
Начало записи датчиками: температуры, давления газа в сосуде.
Из баллонов с водородом с помощью компрессора производится заполнение сосуда водородом до момента разрыва мембраны. Начало высокоскоростной видеосъемки в видимом и ИК диапазоне.
Эксперимент проводится вплоть до опустошения сосуда до атмосферного давления.
Окончание эксперимента, сохранение данных.

## Slide 6: Средства измерений
1. Schefer, R.W., Houf, W.G., Bourne, B. and Colton, J. Spatial and radiative properties of an open-flame hydrogen plume, International Journal of Hydrogen Energy, 2006, 31:1332-1340, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2005.11.020.
В экспериментах использовались:
– датчики температуры, располагаемые внутри и на поверхности сосуда, Δmax=±0,6 оС;
– датчики давления для измерения давления газа в сосуде, δ=0,1 %;
– датчики объемной доли водорода, δ=0.5–5.0 %
–скоростные видеокамеры в видимом диапазоне (1000 Гц) и инфракрасном диапазоне (200 Гц) для измерения длины горящего факела;
[1]
[1]

## Slide 7: Матрица экспериментов
№ эксп | Начальное давление, МПа | Начальная температура, °С | Диаметр отверстия, мм
C1 | 14.69±0.01 | 14.1±0.6 | 1.0
C2 | 12.13±0.01 | 5.1±0.6 | 1.0
C3 | 14.53±0.01 | 5.4±0.6 | 1.0
C4 | 13.93±0.01 | 6.8±0.6 | 2.0
C5 | 13.87±0.01 | 7.4±0.6 | 2.0
Без воспламенения
№ эксп | Начальное давление, МПа | Начальная температура, °С | Диаметр отверстия, мм
С6 | 14.27±0.01 | -2.7±0.6 | 2.0
С7 | 13.96±0.01 | -3.1±0.6 | 2.0
С8 | 20.47±0.02 | 5.0±0.6 | 2.0
С9 | 19.61±0.02 | 4.4±0.6 | 4.0
С10 | 21.46±0.02 | 2.0±0.6 | 30.0
С11 | 44.86±0.04 | 25.1±0.6 | 0.9
С12 | 51.29±0.05 | 14.1±0.6 | 0.8
С13 | 50.63±0.05 | 18.8±0.6 | 1.3
С14 | 48.04±0.05 | 15.6±0.6 | 4.0
С15 | 48.97±0.05 | 18.7±0.6 | 4.0
С воспламенением

## Slide 8: Результаты экспериментов без воспламенения (1/2)
Эксперимент С5
СH2, об. %
Длина, см
Давление газа, МПа

## Slide 9: Результаты экспериментов без воспламенения (2/2)
Приведенная на диаметр отверстия длина воспламеняемой части струи от давления
[2]
2. Chen, C. J. & Rodi, W. Vertical turbulent buoyant jets – a review of experimental data. Pergamon press, Oxford, UK, 1980
z – длина струи, м
D – диаметр отверстия, м
Y – массовая доля газа (для 4 об. % водорода, Y=0,0029)
ρ – плотность газа в сосуде, кг/м3
ρamb – плотность газа окружающей среды, кг/м3
P – давление газа в сосуде, МПа
k=5.4 для вертикально ориентированной струи [1]
k=2.5 для усредненной длины струи (сплошная линия)
k=4.0 для линии максимальных значений (пунктирная линия)

## Slide 10: Результаты экспериментов с воспламенением (1/2)
Эксперимент С10

## Slide 11: Результаты экспериментов c воспламенением (2/2)
Приведенная на диаметр отверстия видимая длина горящей струи от давления
Приведенная на диаметр отверстия видимая длина горящей струи от безразмерной величины X=(ρN/ρS)·(uN/cN)3 [3]
Lf – видимая длина струи, м
D – диаметр отверстия, м
P – давление газа, МПа
uN – скорость истечения газа, м/с
сN – скорость звука, м/с
ρN – плотность газа в сосуде, кг/м3
ρS – плотность газа окружающей среды, кг/м3
3. Molkov V., Saffers J.-B. Hydrogen jet flames, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013), pp. 8141-8158 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.08.106
[3]

## Slide 12: Заключение
В результате проведения экспериментов с истечением водорода из сосуда под высоким давлением были получены зависимости:
– максимальной и усредненной длины воспламеняемой части струи водорода, при которой содержание водорода ≥ 4 об. % от давления в сосуде до 15 МПа;
– усредненной видимой длины горящей струи водорода от давления в сосуде до 50 МПа.
Видимая длина горящей струи водорода примерно в 1,4 раза меньше, чем усредненная длина воспламеняемой части струи. Максимальные значения видимой длины горящей струи водорода в импульсном режиме, полученные в текущей работе, хорошо согласуются с зависимостью, предложенной Мольковым.

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Стаханов Вячеслав Викторович
Мл. науч. сотр. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина»
E-mail: stakhanovvv@vniitf.ru
19.05.2025 – 23.05.2025