## Slide 1: СФТИ НИЯУ МИФИ
Журавлев Егор
2 курс, ЯФ-23Д, СФТИ НИЯУ МИФИ
Садыков Ринат 2 курс, ЯФ-23Д, СФТИ НИЯУ МИФИ
ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЕ КВАДРАТНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Снежинск
2025
1
Захаров Максим 2 курс, ЯФ-23Д, СФТИ НИЯУ МИФИ
Бартош Константин
2 курс, ЯФ-23Д, СФТИ НИЯУ МИФИ
Руководитель: Садыков Наиль Рахматуллович,
д.ф.-м.н., проф. кафедры общей физики, СФТИ НИЯУ МИФИ
Авторы:

## Slide 2: Актуальность задачи
1. Используют движение СМ в песочных часах.
2. Используют при расфасовке зерна, карто-феля, щебенки, песка и т.д.
3. При транспортировке растворов по гибким трубам.
4. Возникновение и движения снежных лавин, оползней.
5. В сепараторах при разделении фракций СМ.
2

## Slide 3: Цель работы
Исходя из условия зависимости вязкости от давления при гидродинамическом движении сыпучего материала (СМ) проведены расчетно-теоретические исследования для определения зависимости скорости от поперечной координаты и давления от вертикальной координаты в трубах квадратного и круглого сечений.
Были проведены эксперименты, подтверждающие теоретические результаты. Для определения первой постоянной интегрирования экспериментально определялся массовый расход в трубах на различных высотах свободной поверхности.
Теоретически показано, что для определения второй постоянной интегрирования, нужно создать экспериментальную установку для определения массового расхода при стационарном движении СМ по наклонной плоскости.
3

## Slide 4: Движение сыпучего материала в вертикальной бесконечно длинной трубе
На внутренней границе трубы для скорости выполняется первое краевое условие :
Квадратного сечения: , , где
Круглого сечения: ,
Для этого к внутренней стенке трубы была приклеена наждачная бумага. В работе будем считать, что вязкость давление, =const.
4
Рис. 1. Схема течения песка в трубах квадратного и круглого сечения

## Slide 5: Экспериментальная установка
Рис. 2. Высота трубы – сторона квадратного основания , радиус круглого сечения .
5

## Slide 6: Экспериментальные данные
N | , c | , с | , с | , с
1 | 15.4 | 16.5 | 16.0 | 16.1
2 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 16.9
3 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7
, c | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9
N |  |  |  | 
1 | 15.4 | 16.5 | 16.0 | 16.1
2 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 16.9
3 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7
 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9
N | , c | , с | , с | , с
1 | 18,7 | 17,3 | 18 | 18,6
2 | 18,7 | 18,5 | 18,7 | 18,6
3 | 19,0 | 18,3 | 19,0 | 19,2
, c | 18,8 | 18 | 18,4 | 19,1
N |  |  |  | 
1 | 18,7 | 17,3 | 18 | 18,6
2 | 18,7 | 18,5 | 18,7 | 18,6
3 | 19,0 | 18,3 | 19,0 | 19,2
 | 18,8 | 18 | 18,4 | 19,1
В таблице 1 и 2 для серии трех независимых экспериментов N = 1, 2, 3 представлены результаты времени прохождения различных участков столба высотой , где , , , , равны 180, 145, 110, 75, 40 см, соответственно для квадратного и круглого сечения; это координаты свободной поверхности.
Из таблицы 1 и 2 видно, что время прохождения различных участков {} практически одинаково.
Таблица 1 (Квадратное сечение)
6
Таблица 2 (Круглое сечение)

## Slide 7: Экспериментальные данные
В таблице 3 и 4 приведены результаты косвенных измерений величины скорости песка на различных участках столба Величины , , , скорости прохождения песком участков столба . Из результатов эксперимента среднее значение массового расхода , . Для квадратного и круглого сечения соответственно
Таблица 3 (Квадратное сечение)
7
N | , см/с | , см/с | , см/с | , см/с
1 | 1,87 | 2,02 | 1,94 | 1,88
2 | 1,87 | 1,89 | 1,87 | 1,88
3 | 1,84 | 1,91 | 1,84 | 1,82
=. | 1,86± 0,03 | 1,94± 0,12 | 1,89 ± 0,09 | 1,86 ± 0,06
, кг/с | 0,303 | 0,320 | 0,310 | 0,299
N |  |  |  | 
1 | 1,87 | 2,02 | 1,94 | 1,88
2 | 1,87 | 1,89 | 1,87 | 1,88
3 | 1,84 | 1,91 | 1,84 | 1,82
 | 1,86± 0,03 | 1,94± 0,12 | 1,89 ± 0,09 | 1,86 ± 0,06
 | 0,303 | 0,320 | 0,310 | 0,299
Таблица 4 (Круглое сечение)
N | , см/с | , см/с | , см/с | , см/с
1 | 2,27 | 2,12 | 2,13 | 2,17
2 | 2,16 | 2,08 | 2,05 | 2,07
3 | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 1,98
=. | 2,15 ± 0,21 | 2,06 ± 0,12 | 2,06 ± 0,12 | 2,07 ± 0,17
, кг/с | 0,274 | 0,264 | 0,264 | 0,264
N |  |  |  | 
1 | 2,27 | 2,12 | 2,13 | 2,17
2 | 2,16 | 2,08 | 2,05 | 2,07
3 | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 1,98
 | 2,15 ± 0,21 | 2,06 ± 0,12 | 2,06 ± 0,12 | 2,07 ± 0,17
 | 0,274 | 0,264 | 0,264 | 0,264

## Slide 8: Тензор напряжений
Тензор напряжений второго ранга размерности три c учетом тензора деформации / имеет вид [1]
, ,
, (1)
Где тензор вязких напряжений; тензор напряжений в результате смещения, вектор смещения; ; скорость СМ; и плотность СМ и давление; вязкость СМ; ; , . На площадку действует сила .
При гидродинамическом движении выполняется условие . Из (1) с учетом сделанных предположений получим выражение для суммарной силы , при , .
[1] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика: Учебное пособие. Гидродинамика. М.: 1988. 736 с. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. (т. VI).
8
. (2)

## Slide 9: Уравнение Навье-Стокса
Из уравнения (2) для прямоугольной трубы в стационарном случае следует уравнение (3)
, (3)
Где последнее слагаемое не является тензорно-инвариантной величиной, т. е. при переходе из одной системы в другую систему координат форма записи меняется;, = (), .
Пусть максимальное значение тензора деформации равняется . Тогда в случае цилиндрической трубы с точки зрения физики это слагаемое преобразуется к виду
. (4)
Окончательно уравнение (3) с учетом (4) решается методом разделения переменных в цилиндрической трубе
(5)
9

## Slide 10: Решение для давления и скорости
,
, (6)
где .
Результаты (6) совпадают с [1] при 0. При и массовом расходе следует для квадратного сечения. При , следует для круглого сечения
Исходя из тензора напряжений из (1) получим уравнение движения для по наклонной плоскости (см. рис. 3)
, . (7)
Из (7) получим окончательно решение для скорости
[1]. Бартош К. Е., Садыков Н. Р, Журавлев Е. А., Захаров М. А, Садыков Р. Н. СБОРНИК ТЕЗИСОВ V Молодежной научно-технической конференции ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ. РАЗВИТИЕ. 1-3 октября. 2024. Снежинск. С. 36.]
10
рис. 3

## Slide 11: Определение параметров задачи , и в цилиндрической трубе
, , (8)
где . При скорость .
Таким образом с помощью наклонной плоскости для цилиндрической трубы получим:
a. С помощью (8) определим . При исходя из (8) вычислим величину массового расхода ; из условия равенства расчетной и экспериментальной величин массового расхода определим .
b. Подставим и экспериментальную величину (8), мы определим . Подставим эту величину в вы- ражение для скорости СМ в трубе из (6), в результате
11

## Slide 12: Определение параметров задачи , и в трубе с квадратным и круглым сечением
(6)
Получим для цилиндра расчетную величину массового расхода Отсюда исходя из экспериментальной величины массового расхода вычислим величину . Зная величину определим функцию давления из (6).
В случае трубы с квадратным сечением можно проделать аналогичную процедуру. Но в этом случае аналитическое решение более громоздкое.
12

## Slide 13
В этом случае зависимость для давления останется прежним
, (9)
Уравнение для скорости будет иметь вид
,, (10)
Где
На следующих слайдах приведены решения при =0 (искали в виде суммы сходящегося ряда).
13

## Slide 14: Результаты расчетов
На рис. 4 приведена расчетная зависимость продольной компоненты скорости сыпучего материала в трубе квадратного сечения от [2]. Экспериментальная величина массового расхода . Значение .
Рис. 4. Распределение про-дольной компоненты скоро-сти сыпучего материала в трубе квадратного сечения.
[2]. Рис. 3. Садыков Н. Р, Бартош К. Е., Журавлев Е. А., Захаров М. А, Садыков Р. Н. СБОРНИК ТЕЗИСОВ V Молодежной научно-технической конференции ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ. РАЗВИТИЕ. 1-3 октября. 2024. Снежинск. С. 13.
14

## Slide 15: Результаты расчетов
На рис. 5 приведены результаты расчетов распределения давления по высоте от . Значениям соответствуют кривые 1, 2, 3 при . Этим же значениям соответствуют штриховые кривые 1a, 2a, 3a при кПа. При больших расстояниях >>1 от свобод-ной поверхности давление выходит на стационарное значение . При стационарные давления равны , соответственно.
Рис. 5. Распределения давления по высоте от продольной координаты z.
15

## Slide 16: Заключение
Таким образом:
1. Изготовлены экспериментальные установки, проведены расчеты и обработаны результаты движения сыпучего материалы в трубе квадратного и круглого сечения.
2. Экспериментально доказано, что давление по высоте выходит на стационарное значение , в результате чего величина массового расхода песка практически не зависит от высоты столба.
16

## Slide 17: Заключение
3. Полученные экспериментальные результаты объясняются исходя из гидродинамической модели движения частиц в вертикальной трубе квадратного и круглого сечения. Вязкость пропорциональна давлению , а тензор вязких напряжений имеет вид
(11)
Тензор напряжений зависит также от тензора деформации
/.
4. Параметры, определяющие вертикальную скорость и давление, можно экспериментально определить из задачи движения СМ по наклонной плоскости. Для этого нужно создать экспериментальную установку.
17

## Slide 18
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
15
18